Схема водоснабжения

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

д.Шаталово

2013г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	9

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	16

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	25

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	30

# Введение

Схема водоснабжения Шаталовского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского   района Смоленской  области.

- Генерального плана Шаталовского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы.

- Водоотведение:

- индивидуальные канализационные сооружения (септики);

- приобретение АНЖ

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского   района Смоленской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава муниципального образования Шаталовского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Шаталовского сельского поселения в целом;

-         индивидуальные канализационные сооружения (септики);

-         приобретение АНЖ;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

- строительство индивидуальных канализационных объектов (септиков)

-          приобретение АНЖ

Второй этап 2023-2033г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

На территории Шаталовского сельского поселения нет централизованной системы водоотведения. Строительство на перспективу централизованных систем водоотведения не предусматривается, планируется строительство индивидуальных канализационных объектов (септиков). Индивидуальные канализационные объекты (септики) предусматривают установка индивидуальными домовладельцами, то есть собственниками жилых помещений. Предусматривает приобретение в первом этапе автомобиль для вывоза жидких отходов. Поэтому разработка схемы водоотведения на территории Шаталовского сельского поселения не предусматривается.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Шаталовское сельское поселение расположено в центре Смоленской области, к югу от г. Смоленск. В состав Шаталовского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

- д. Шаталово   (547 чел.)

- д. Дмитриевка (107 чел.)

- д. Митюли  (31  чел.)

- д. Мачулы  (561 чел.)

- д. Льнозавод  (115 чел.)

- д. Новоселье (30  чел.)

- д. Алексино  (30 чел.)

- д. Алексено Отделение (44 чел.)

- д. Козятники  (17 чел.)

- д. Энгельгардовская (12чел.)

- д. Мачулы-1 (4 чел.)

- п. Шаталово-1  (2233 чел)

Итого общая численность населения на 2013г. составляет 3731 человек.

В состав Шаталовского сельского поселения входят 12 населённых пунктов. Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Шаталово, д. Мачулы, д. Дмитриевка, д. Льнозавод, д. Новоселье, п. Шаталово-1, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Поселок Шаталово-1 исключен из схемы водоснабжения и водоотведения по причине, что данный поселок принадлежит Министерству Обороны, информация отсутствует.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д. Шаталово осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным 2-х электронасосов ЭЦВ 6-16-80, ЭЦВ 6-10-80, на которые по одной напорной  линии  Ø100 поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Шаталово  – 3,6 км. Годы постройки: 1960 – 1975 гг.

Источником водоснабжения д. Мачулы  является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-16-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 1,0 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1968 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Мачулы – 3,2 км. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды за 2012г. – 22,07 м3.

Источником водоснабжения д. Льнозавод является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-16-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1961 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Льнозавод – 1,2 км. Год постройки 1961 г. Фактически поднято воды за 2012г. - 8,28 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Новоселье является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-65-100. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,4 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1965 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Новоселье – 1,5 км. Год постройки 1965г. Фактически поднято воды за 2012г. – 1,8 тыс. м3

В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «РОДНИК».

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2012г.,

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 9,6 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды  не  предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Шаталовского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Шаталовского сельского поселения проложена до 1960-1975 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Водопотребления по Шаталовскому сельскому поселению за 2012 г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 107 | 25/25 | 2,68 | 0,98 | 3,88 | 0,29 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 72 | 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | - |
|  | Итого: |  | 107 |  | 3,52 | 1,29 | 4,97 | 0,35 |
| д. Шаталово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 186 | 160/160 | 29,76 | 10,86 | 43,15 | 2,48 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 320 | 50/25 | 16,00 | 5,84 | 23,20 | 1,33 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 25/25 | 1,03 | 0,37 | 1,34 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,36 | 3,41 | 13,57 | 0,78 |
|  | Полив | чел | 498 | 50 | 4,09 | 1,49 | 5,93 | - |
|  | Итого: |  | 547 |  | 60,24 | 21,97 | 87,19 | 4,68 |
| д. Мачулы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 236 | 160/160 | 37,76 | 13,78 | 54,75 | 3,15 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 141 | 50/25 | 7,05 | 2,57 | 10,22 | 0,59 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 184 | 25/25 | 4,60 | 1,68 | 6,67 | 0,38 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,88 | 3,61 | 14,33 | 0,82 |
|  | Полив | чел | 505 | 50 | 4,15 | 1,51 | 6,02 | - |
|  | Итого: |  | 561 |  | 63,44 | 23,15 | 91,99 | 4,94 |
| д. Льнозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 42 | 160/160 | 6,72 | 2,45 | 9,74 | 0,56 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 50/25 | 1,85 | 0,67 | 2,68 | 0,15 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 25/25 | 0,90 | 0,33 | 1,31 | 0,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,89 | 0,69 | 2,75 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 74 | 50 | 0,61 | 0,22 | 0,88 | - |
|  | Итого: |  | 115 |  | 11,97 | 4,36 | 17,36 | 0,95 |
| д.Новоселье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 50/25 | 1,50 | 0,55 | 2,18 | 0,13 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | 50/25 | 0,30 | 0,11 | 0,44 | 0,03 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,17 | - |
|  | Итого: |  | 30 | - | 1,92 | 0,70 | 2,79 | 0,16 |
| д. Мачулы-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 25/25 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 0,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - |
|  | Полив | чел | 1 | 25 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 4 |  | 0,12 | 0,05 | 0,18 | 0,01 |
| д. Митюли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 25/25 | 0,78 | 0,28 | 1,13 | 0,06 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,16 | 0,06 | 0,23 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 15 | 25 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | - |
|  | Итого: |  | 31 |  | 1,00 | 0,36 | 1,45 | 0,07 |
| д. Алексино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 25/25 | 0,78 | 0,28 | 1,13 | 0,06 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,23 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 21 | 25 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | - |
|  | Итого: |  | 30 |  | 1,00 | 0,36 | 1,45 | 0,07 |
| д. Козятники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 25/25 | 0,42 | 0,15 | 0,61 | 0,04 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | - |
|  | Итого: |  | 17 |  | 0,55 | 0,20 | 0,80 | 0,05 |
| д.Энгельгордовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2012 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 25/25 | 0,30 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 8 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | - |
|  | Итого: |  | 12 |  | 0,39 | 0,14 | 0,21 | 0,11 |
|  | Всего |  | 1458 |  | 144,26 | 52,62 | 208,55 | 11,40 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Шаталовского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Шаталовского сельского поселения приведены  в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Дмитриевка | 46 | 107 | 13 | 120 | 30 | 150 |
| 2 | д. Шаталово | 213 | 547 | 53 | 600 | 50 | 650 |
| 3 | д. Мачулы | 254 | 561 | 15 | 580 | 20 | 600 |
| 4 | д. Льнозавод | 56 | 115 | 15 | 130 | 20 | 150 |
| 5 | д. Новоселье | 19 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 |
| 6 | д. Мачулы-1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | д. Митюли | 15 | 31 | -5 | 26 | -26 | 0 |
| 8 | д. Алексино | 22 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 |
| 9 | д.Козятники | 12 | 17 | -2 | 15 | -5 | 10 |
| 10 | д. Энгельгардтовкая | 10 | 12 | -2 | 10 | -10 | 0 |
| 11 | д. Алексино Отделение | 21 | 44 | 10 | 54 | 10 | 64 |
|  | Итого | 670 | 1498 | 113 | 1611 | 109 | 1720 |

В перспективе развития Шаталовского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Шаталовского  сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.

Таблица суммарного водопотребления по Шаталовскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1306 | 160/160 | 208,96 | 76,27 | 302,99 | 17,41 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 234 | 160/50 | 37,44 | 13,67 | 54,29 | 3,12 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 50/25 | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,08 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 25/25 | 1,28 | 0,47 | 1,86 | 0,11 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5. | - | 49,74 | 18,16 | 72,12 | 4,14 |
|  | Полив | чел | 1611 | 50 | 13,24 | 4,83 | 19,20 | - |
|  | Итого: |  | 1611 |  | 311,66 | 113,77 | 451,91 | 24,86 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1596 | 160/160 | 255,36 | 93,21 | 370,27 | 21,28 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 114 | 160/50 | 18,24 | 6,66 | 26,45 | 1,52 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 25/25 | 0,25 | 0,09 | 0,36 | 0,02 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5. | - | 54,77 | 19,99 | 79,42 | 4,56 |
|  | Полив | чел | 1720 | 50 | 14,14 | 5,16 | 20,50 | - |
|  | Итого: |  | 1720 |  | 342,76 | 125,11 | 497,04 | 4,58 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица 4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Шаталово |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 600 | 160/50 | 96,00 | 35,04 | 139,20 | 8,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 19,20 | 7,01 | 27,84 | 1,6 |
|  | Полив | чел | 600 | 50 | 4,93 | 1,80 | 7,15 | - |
|  | Итого: |  | 600 |  | 120,13 | 43,85 | 174,15 | 9,60 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 650 | 160/160 | 104,00 | 37,96 | 150,80 | 8,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 20,80 | 7,59 | 30,16 | 1,73 |
|  | Полив | чел | 650 | 50 | 5,34 | 1,95 | 7,74 | - |
|  | Итого: |  | 650 |  | 130,14 | 47,50 | 188,70 | 10,40 |
| д..Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160/50 | 19.20 | 7,01 | 27,84 | 1,60 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 50/25 | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,04 | 1,48 | 5,87 | 0,34 |
|  | Полив | чел | 120 | 50 | 0,99 | 0,36 | 1,43 | - |
|  | Итого: |  | 120 |  | 25,23 | 9,22 | 36,58 | 2,02 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 150 | 160/160 | 24,00 | 8,76 | 34,0 | 2,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,80 | 1,75 | 6,96 | 0,40 |
|  | Полив | чел | 150 | 50 | 1,23 | 0,45 | 1,78 | - |
|  | Итого: |  | 150 |  | 30,03 | 10,96 | 43,54 | 2,40 |
| д. Мачулы |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г | Хоз-питьевые нужды | чел | 576 | 160/160 | 92,16 | 33,64 | 133,63 | 7,68 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 18,43 | 6,73 | 26,73 | 1,54 |
|  | Полив | чел | 576 | 50 | 4,73 | 1,73 | 6,86 | - |
|  | Итого: |  | 576 |  | 115,32 | 42,10 | 167,22 | 9,22 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 596 | 160/160 | 95,36 | 34,81 | 138,27 | 7,95 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 19,07 | 6,96 | 27,65 | 1,59 |
|  | Полив | чел | 596 | 50 | 4,90 | 1,79 | 7,11 | - |
|  | Итого: |  | 596 |  | 119,33 | 43,47 | 173,03 | 9,54 |
| д. Льнозавод |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 160/160 | 20,80 | 7,59 | 30,16 | 1,73 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,16 | 1,52 | 6,03 | 0,35 |
|  | Полив | чел | 130 | 50 | 1,07 | 0,39 | 1,55 | - |
|  | Итого: |  | 130 |  | 26,03 | 9,50 | 37,74 | 2,08 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 150 | 160/160 | 24,00 | 8,76 | 34,0 | 2,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,80 | 1,75 | 6,96 | 0,40 |
|  | Полив | чел | 150 | 50 | 1,23 | 0,45 | 1,78 | - |
|  | Итого: |  | 150 |  | 30,03 | 10,96 | 43,54 | 2,40 |
| д.Новоселье |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160/50 | 6,40 | 2,34 | 9,28 | 0,53 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,28 | 0,47 | 1,86 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0,33 | 0,12 | 0,48 | - |
|  | Итого: |  | 40 |  | 8,01 | 2,93 | 11,62 | 0,64 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 160/160 | 8,00 | 2,92 | 11,60 | 0,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,60 | 0,58 | 2,32 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 0,41 | 0,15 | 0,59 | - |
|  | Итого: |  | 50 |  | 10,01 | 3,65 | 14,51 | 0,80 |
| д. Алексино |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160/50 | 6,40 | 2,34 | 9,28 | 0,53 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,28 | 0,47 | 1,86 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0,33 | 0,12 | 0,48 | - |
|  | Итого: |  | 40 |  | 8,01 | 2,93 | 11,62 | 0,64 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 160/50 | 8,00 | 2,92 | 11,60 | 0,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,60 | 0,58 | 2,32 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 0,41 | 0,15 | 0,59 | - |
|  | Итого: |  | 50 |  | 10,01 | 3,65 | 14,51 | 0,80 |
| д. Алексино отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 160/50 | 8,64 | 3,15 | 12,53 | 0,72 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,73 | 0,63 | 2,51 | 0,14 |
|  | Полив | чел | 54 | 50 | 0,44 | 0,16 | 0,54 | - |
|  | Итого: |  | 54 |  | 10,81 | 3,94 | 15,68 | 0,86 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 160/50 | 10,24 | 3,73 | 14,85 | 0,85 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,05 | 0,75 | 2,97 | 0,17 |
|  | Полив | чел | 64 | 50 | 0,53 | 0,19 | 0,77 | - |
|  | Итого: |  | 64 |  | 12,82 | 17,49 | 18,59 | 1,02 |
| д. Энгельгардовская |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 25/25 | 0,25 | 0,09 | 0,36 | 0,02 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 10 | 25 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | - |
|  | Итого: |  | 10 |  | 0,34 | 0,12 | 0,49 | 0,03 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Митюли |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 25/25 | 0,65 | 0,24 | 0,94 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 10 | 25 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | - |
|  | Итого: |  | 26 |  | 0,82 | 0,30 | 1,19 | 0,06 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Полив | чел | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _________ |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Шаталовского сельского поселения предусматривается 99,4 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В д. Мачулы-1, д. Митюли, д. Козяткины и д. Энгельгардтовская развитие систем водоснабжения не предусматривается, при вложении дорогостоящих систем водоснабжения в вышеуказанные деревни не целесообразно и поэтому жилые дома частного сектора и социальную сферу продолжить оборудовать индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Проектом в д. Шаталово предусмотрена прокладка водопровода Ø100мм от существующей сети Ø100 мм, проходящей по улице от дома № 4 до д.45   проектируемой площадки водонапорных сооружений на северо-восточной окраине д. Шаталово протяженностью 550 м.     Подключение сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø100мм будет осуществлено к водопроводу, проходящему от существующей сети д. Шаталово протяженностью 3000 м. Реконструкция водонапорной башни и водозабора.

В д. Дмитриевка   необходимо заменить водопровод Ø75мм  на  Ø100 мм. до   водонапорной башни.  Строительство нового водопровода  Ø75мм протяженностью 300 м. Реконструкция водонапорной башни и водозабора.

Для водоснабжения д. Алексино д. Алексино Отделение предусматривается прокладка  водопровода Ø90мм протяженностью 450 м. Для обеспечения потребителей водой проектом предусмотрена прокладка уличной водопроводной сети Ø 63 мм протяженностью 400 м.

В д. Мачулы предусмотрена прокладка водопровода Ø100мм от существующей сети  протяженностью 300 м, замена изношенных участков водопроводной линии  протяженностью 2,7 км, реконструировать водонапорную башню и водозабора.

В д. Льнозавод предусмотрена замена  изношенных   водонапорных сетей    протяженностью 1,3 км. Реконструкция водонапорной башни и водозабора.

В д. Новоселье предусмотрена замена  изношенных   водонапорных сетей    протяженностью 1500 м. Строительство нового водопровода  Ø75мм протяженностью 400 м. Реконструкция водонапорной башни и водозабора.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  д. Шаталово предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Графическая схема система водоснабжения д. Шаталово:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Графическая схема система водоснабжения д. Дмитриевка:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Графическая схема система водоснабжения д. Алексино и Алексино  Отделение:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Графическая схема система водоснабжения д. Мачулы:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Графическая схема система водоснабжения д. Льнозавод:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Графическая схема система водоснабжения д. Новоселье:

- синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения;

- красным цветом отмечены проектируемые системы водоснабжения

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Реконструкция ВЗУ в д. Шаталово, д. Новоселье, д. Дмитриевка;

- Замена изношенных участков водонапорных сетей д. Шаталово,     д. Дмитриевка, д.  Новоселье;

- Произвести прокладку части нового уличного водопровода Ø100 мм    в д. Шаталово  протяженностью 550 метров, в д. Дмитриевка протяженностью 300 м, д. Новоселье протяженностью 400 м;

- Приобретения автомобиля для вывоза жидких канализационных отходов.

К 2023 году из проекта  водоснабжения ликвидируется д.Мачулы-1, т.к. отсутствия населения.

На второй этап 2023-2033 гг.

- Реконструкция ВЗУ в д. Мачулы, д. Льнозавод.

- В д. Алексино для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается строительство водонапорной башни (V=25м³, H=9м), водозабора;

- Замена изношенных участков водонапорных сетей д. Мачулы, д. Льнозавод .

- Произвести прокладку части  уличного водопровода Ø100 мм    в д. Мачулы протяженностью 300 метров, д.Алексино;

- Произвести прокладку части нового уличного водопровода Ø100 мм в д. Алексино и Алексино Отделение  протяженностью 850 метров,

- К 2033 году из проекта  водоснабжения ликвидируется д.Митюли и д.Энгельгардовская, т.к. отсутсвия населения.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 5.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д. Шаталово |
| 1.1 | Реконструкция водонапорной башни V=25м³ H=9м. | шт. | 1 | 2 424,308 | 0 | 2 424,308 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100: | км | 0,55 | 1999,238 | 0 | 1999,238 |
| 1.3 | Приобретение автомобиля для вывоза жидких канализационных отходов | шт. | 1 | 1897,452 | 0 | 1897,452 |
| 1.4 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø90 | км | 1,00 | 2964,363 | 0 | 2964,363 |
| 1.5 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø63 | км | 2,00 | 5928,726 | 0 | 5928,726 |
| 1.6 | Реконструкция водозабора | шт. | 1 | 2 012,068 | 0 | 2 012,068 |
|  | Итого: | х | х | 17226,155 | 0 | 17226,155 |
| 2. | д. Дмитриевка |
| 2.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 2 424,308 | 0 | 2 424,308 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,30 | 1090,494 | 0 | 1090,494 |
| 2.3 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø63 | км | 0,75 | 2223,272 | 0 | 2223,272 |
| 2.4 | Реконструкция водозабора | шт. | 1 | 2 012,068 | 0 | 2 012,068 |
|  | Итого: | х | х | 7750,142 | 0 | 7750,142 |
| 3. | д. Алексино, д. Алексино Отделение |
| 3.1 | Артезианская скважина 7,2 м3/час | шт. | 1 | 0 | 2 401,240 | 2 401,240 |
| 3.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 0 | 2 424,308 | 2 424,308 |
| 3.3 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø90 | км | 0,55 | 0 | 2408,219 | 2408,219 |
| 3.4 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,40 | 0 | 1708,926 | 6 622,090 |
|  | Итого: |  | х | 0 | 8942,693 | 8942,693 |
| 4. | д. Мачулы |
| 4.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 0 | 2 424,308 | 2 424,308 |
| 4.2 | Артезианская скважина 7,2 м3/час | шт. | 1 | 0 | 2 401,240 | 2 401,240 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ø63 | км | 0,30 | 0 | 1261,845 | 1261,845 |
| 4.4 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø90 | км | 2,50 | 0 | 7410,908 | 7410,908 |
|  | Итого: | х | х | 0 | 13498,301 | 13498,301 |
| 5. | д. Льнозавод |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ø90 | км | 1,30 | 0 | 3853,672 | 3853,672 |
| 5.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 0 | 2 424,308 | 2 424,308 |
| 5.3 | Артезианская скважина 7,2 м3/час | шт. | 1 | 0 | 2 401,240 | 2 401,240 |
|  | Итого: | х | х | 0 | 8679,220 | 8679,220 |
| 6. | д. Новоселье |
| 6.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 1 456,886 | 0 | 1 456,886 |
| 6.2 | Реконструкция водозабора | шт. | 1 | 2 012,068 | 0 | 2 012,068 |
| 6.3 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø63 | км | 1,50 | 4446,544 | 0 | 4446,544 |
|  | Итого: | х | х | 7915,498 | 0 | 7915,498 |
|  | ВСЕГО по поселению: | х | 32891,795 | 31120,214 | 64012,009 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Реконструкция ВЗУ в д. Шаталово, д. Новоселье, д. Дмитриевка;

- Замена изношенных участков водонапорных сетей д. Шаталово,     д. Дмитриевка, д.  Новоселье;

- Произвести прокладку части нового уличного водопровода Ø100 мм    в д. Шаталово  протяженностью 550 метров, в д. Дмитриевка протяженностью 300 м, д. Новоселье протяженностью 400 м;

- Приобретения автомобиля для вывоза жидких канализационных отходов.

На второй этап 2023-2033 гг.

9. Реконструкция ВЗУ в д. Мачулы, д. Льнозавод.

- В д. Алексино для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается строительство водонапорной башни (V=25м³, H=9м), водозабора;

- Замена изношенных участков водонапорных сетей д. Мачулы, д. Льнозавод .

- Произвести прокладку части  уличного водопровода Ø100 мм    в д. Мачулы протяженностью 300 метров, д.Алексино;

- Произвести прокладку части нового уличного водопровода Ø100 мм в д. Алексино и Алексино Отделение  протяженностью 850 метров,

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Шаталово |  |  |  |
|  | водоснабжение | 15328,703 | 0 | 15328,703 |
|  | водоотведение | 1897,452 | 0 | 1897,452 |
|  | Итого: | 17226,155 | 0 | 17226,155 |
| 2 | д. Дмитриевка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 7750,142 | 0 | 7750,142 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 7750,142 | 0 | 7750,142 |
| 3 | д. Алексино, д. Алексино Отделение |  |  |  |
|  | водоснабжение | 0 | 8942,693 | 8942,693 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 8942,693 | 8942,693 |
| 4 | д. Мачулы |  |  |  |
|  | водоснабжение | 0 | 13498,301 | 13498,301 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 13498,301 | 13498,301 |
| 5 | д. Льнозавод |  |  |  |
|  | водоснабжение | 0 | 8679,220 | 8679,220 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 8679,220 | 8679,220 |
| 6 | д. Новоселье |  |  |  |
|  | водоснабжение | 7915,498 | 0 | 7915,498 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 7915,498 | 0 | 7915,498 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 30994,343 | 31120,214 | 62114,557 |
|  | водоотведение | 1897,452 | 0 | 1897,452 |
|  | ВСЕГО: | 32891,795 | 31120,214 | 64012,009 |